## Slide 1
Técnicas Digitales I
Luis Eduardo Toledo
EJEMPLOS VERILOG COMBINACIONALES

## Slide 2
EJEMPLOS VERILOG COMBINACIONALES
module compare (input [3: 0] A, B, // entrada de datos de 4-bits.
output reg [5: 0] Y); // salida de 6-bits del comparador.
// EQ, NE, GT, LT, GE, LE
always @ (A or B)
if (A==B) Y = 6'b10_0011; // EQ, GE, LE
else if (A < B) Y = 6'b01_0101; // NE, LT, LE
else Y = 6'b01_1010; // NE, GT, GE
endmodule
Escriba una descripción comportamental en Verilog de un comparador de 4 bits con entradas A y B y una salida de seis bits Y [5:0]. El bit 5 de Y es para “igual”, bit 4 para “no igual a”, bit 3 para “mayor que”, bit 2 para “menor que”, bit 1 para “mayor o igual que”, y bit 0 para “menor o igual que”.

## Slide 3
EJEMPLOS VERILOG COMBINACIONALES
Escriba un módulo en Verilog de un circuito aritmético con una variable de selección S, un acarreo de entrada Cin y dos entradas de datos de 8 bits, A y B. El circuito genera las cuatro operaciones aritméticas indicadas en la siguiente tabla:
S | Cin = 0 | Cin = 1
0 | F = A + B (suma) | F = A + 1 (incremento)
1 | F = A – 1 (decremento) | F = A + /B + 1 (sustracción)
module cir_arit(input [7:0] A,
input [7:0] B,
input S, Cin,
output reg [7:0] F,
output reg cout);
always @(*)
case ({S, Cin})
2'b00: {cout,F} = A + B;
2'b01: {cout,F} = A + 8'b1;
2'b10: {cout,F} = A - 8'b1;
2'b11: {cout,F} = A - B; //A + ~B + 8'b1;
endcase
endmodule

## Slide 4
EJEMPLOS VERILOG COMBINACIONALES
Escriba un módulo en Verilog de un circuito digital que realice las cuatro operaciones indicadas en la siguiente tabla:
Tabla de Funciones |  |  |  |  |  | 
SELECCIÓN |  | SALIDA |  |  |  | Operación
S1 | S0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | 
0 | 0 | D3 | D2 | D1 | D0 | No hay corrimiento
0 | 1 | D2 | D1 | D0 | D3 | Rotación una vez
1 | 0 | D1 | D0 | D3 | D2 | Rotación dos veces
1 | 1 | D0 | D3 | D2 | D1 | Rotación tres veces
module prob_4 (input [3:0] D,
input [1:0] S,
output reg [3:0] Y);
always @(*)
case (S)
2'b00: Y = D;
2'b01: Y = { D[2:0], D[3] };
2'b10: Y = { D[1:0], D[3:2] };
2'b11: Y = { D[0], D[3:1] };
endcase
endmodule