## Slide 1
Técnicas Digitales I
Luis Eduardo Toledo
SISTEMAS SECUENCIALES

## Slide 2
SISTEMAS SECUENCIALES
En un sistema secuencial, las salidas no dependen únicamente de las entradas sino también de los estados internos.
C
O
M
B
I
N
A
C
I
O
N
A
L
estado
presente
siguiente
estado
elementos
de almace-
namiento
ENTRADAS
SALIDAS

## Slide 3
SISTEMAS SECUENCIALES
En un sistema secuencial, las salidas no dependen únicamente de las entradas sino también de los estados internos. Introduce dos conceptos: Tiempo y Memoria.
v
t
CLOCK
D0 Q0
/Q0
Clk
FLIP-FLOP
“1”
“0”

## Slide 4
BIESTABLES
Analogía para la conducta metaestable
Función de transferencia de inversores en un bucle realimentado.
Par de inversores formando un elemento biestable.

## Slide 5
BIESTABLE SENSIBLE A NIVEL: LATCH
¿Como cambiar el valor almacenado en un elemento biestable?
a) Cortando el lazo de realimentación
b) Ganando el control del lazo de realimentación
estado prohibido

## Slide 6
BIESTABLE SENSIBLE A NIVEL: LATCH
Símbolo y formas de onda de un latch.

## Slide 7
LATCH BASADO EN MULTIPLEXOR
Latch positivo
Transparente cuando CLK=1.
CLK
1
0
D
Q
0
CLK
1
D
Q
Latch negativo
Transparente cuando CLK=0.

## Slide 8
BIESTABLE DISPARADO POR FLANCO: FLIP-FLOP MAESTRO-ESCLAVO
Latch negativo seguido de otro positivo.

## Slide 9
BIESTABLE DISPARADO POR FLANCO: FLIP-FLOP MAESTRO-ESCLAVO
Latch negativo seguido de otro positivo. IMPLEMENTACIÓN

## Slide 10
DEFINICIONES DE TEMPORIZACIÓN
t
CLK
t
D
t
c
2
q
t
hold
t
su
t
Q
DATA
STABLE
DATA
STABLE
Register
CLK
D
Q
El tsu (set-up time) es el tiempo que la entrada de dato (D input) debe ser estable antes de la transición del reloj (Esto es, la transición de 0 a 1 para un registro activado por flanco positivo). El thold (hold time) es el tiempo en que el dato de entrada debe permanecer válido después del flanco de reloj.
El dato en la entrada D se copia a la salida Q después de un retardo de propagación (el peor caso con referencia al flanco del reloj) denominado por tc-q.

## Slide 11
FLIP-FLOP D
D0
/Q0
Clk
FLIP-FLOP D
v
t
CLOCK
t t+1
Dt Qt+1
0 0
1 1
Qt+1= Dt
D significa
DELAY
Q0

## Slide 12
OTROS FLIP-FLOPS
Diagrama circuital
Símbolo Gráfico
flip-flop JK

## Slide 13
OTROS FLIP-FLOPS
A partir de un JK
Símbolo Gráfico
flip-flop T
A partir de un D

## Slide 14
CAJA NEGRA Y DIAGRAMA DE ESTADOS
E0
E1
E2
X=1
Y=0
Y=0
X=0
X=1
X=0
E3
Y=0
Y=1
X=1
X=1
X=0
X=0
Supongamos que tenemos un sistema cuya salida Y se activa ante la presencia de tres unos consecutivos en la entrada X.
X
Y
Clk

## Slide 15
E0
E1
E2
X=1
Y=0
Y=0
X=0
X=1
X=0
E3
Y=0
Y=1
X=1
X=1
X=0
X=0
CODIFICACIÓN DE ESTADOS Y TABLA DE VERDAD
ESTADO Q1 Q0
E0 0 0
E1 0 1
E2 1 0
E3 1 1
X Q1t Q0t Q1t+1 Q0t+1 Yt
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
0
0
1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
1 1
1 1

## Slide 16
MAPA DE KARNAUGH
X Q1t Q0t Q1t+1 Q0t+1 Yt
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
0
0
1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
1 1
1 1
Q0t
X
Q1t
00
01
11
10
0 1
0
1
2
3
6
7
4
5
1
1
1
7
5
Q0t
X
Q1t
00
01
11
10
0 1
0
1
2
3
6
4
1
1
1
Q0t
X
Q1t
00
01
11
10
0 1
0
1
2
3
6
7
4
5
1
1
Q1t+1= X.Q1t + X.Q0t
Q0t+1= X.Q1t + X./Q0t
Yt = Q1t .Q0t

## Slide 17
IMPLEMENTACIÓN
Q1t+1= X.Q1t + X.Q0t
Q0t+1= X.Q1t + X./Q0t
Yt = Q1t .Q0t
D1 Q1
/Q1
Clk
D0 Q0
/Q0
Clk
Y
X
Clk