## Slide 1: Tecnicas Digitales i
Introduccion a verilog

## Slide 2: Introduccion
Verilog es un lenguaje formal utilizado para de descripción de hardware.
Las sentencias se ejecutan en forma concurrente.
Cada sentencia corresponde a un bloque de circuito.

## Slide 3: Estructura de una descripción en verilog
}
}
}
Declaración de puertos de entrada y salida
Declaración de señales y variables
Descripción del modulo

## Slide 4: Ejemplo: circuito combinacional

## Slide 5: Tipos de descripciones
Descripcion funcional
Descripcion procidemental
Descripcion estructural

## Slide 6: Descripcion Funcional
Modela circuitos combinacionales
Se utiliza la sentencia assign para asignar una función combinacional a la salida
Las sentencias assingn se ejecutan en forma concurrente

## Slide 7: Descripcion procedimental
Permite el uso de estructuras de control
Se utiliza la sentencia always para la descripción en forma algorítmica
La sentencia always se ejecuta en forma concurrente

## Slide 8: Descripcion estructural
Se conectan modulos que ya estan definidos previamente
Las puertas logicas basicas ya estan predefinidas en verilog

## Slide 9: Tipos de señales
Existen dos tipos básicos de señales
  wire: Esta señal seria como un cable que interconecta distintos módulos por lo tanto no contiene memoria.
  reg: Se utiliza para guardar valores, tienen memoria. ES utilizada en la sentencia always

## Slide 10: Comentarios en verilog
Los comentarios son iguales a los utilizados por C/C++
  //Comentario de línea
  /*Comentario de
  párrafo*/

## Slide 11: Literales

## Slide 12: Sentencia case
Se utiliza dentro de una proceso always
Si alguno de los casos tiene más de una sentencia hay que utilizar un bloque “begin” … “end”

## Slide 13: Ejercicio:
Describir un multiplexor 8 a 1 con verilog.